主教学楼维修要求及说明

一、项目概况

主教学楼位于西教学楼东侧，综合楼西侧。本次维修主要解决墙面脱落、渗水以及水磨石地面破损问题。

二、维修范围

主教学楼全部室内外区域。室内区域包括49间教室、5间办公室、2间工具房、12间厕所，室外区域包括所有走廊、楼梯间、一楼大厅及中庭。

三、维修要求

- 墙面、顶面维修

主教学楼范围内，全部室内外出现翘皮、脱落的墙面、顶面均需维修。做法要求是铲除翘皮、脱落的墙面和顶面的乳胶漆和腻子层，然后重新批两遍腻子，砂子机打磨，刷两遍乳胶漆，转角处需贴角条。楼梯间粉刷时窗户四周需做好防水，走廊墙面及顶面选择室外乳胶漆。

- 卫生间及走廊顶部防水

包括全部的12间男女厕所以及所有走廊顶部，需对渗水区域进行整体防水处理。施工结束后按照相关规范要求进行防水测试，确保防水效果。

3、室内外地面

主要是对已经破损的以及之前用水泥砂浆修补的水磨石地面进行修补，要求按水磨石施工工艺进行修补，切割线整齐、平直，修补后平整、美观，无明显色差。

四、工期

签订合同（协议）后15个日历天完成。

五、付款方式

项目结束后，学校组织相关部门进行验收，验收合格后付合同价的50％，验收合格满1年付清剩余款项。

六、质保期

质保期自验收合格起1年。

七、现场勘查

现场勘查时间2023年8月8日、8月11日。

联系人：周全；联系电话：18360911612。

八、注意事项

- 施工过程中需对成品进行保护，如有损坏由施工方无偿修复；

- 及时清运建筑垃圾，施工结束后需对施工范围进行保洁。

本说明解释权为淮安生物工程高等职业学校。

2023年8月6日