主教学楼护栏安装要求及说明

一、项目概况

主教学楼位于西教学楼东侧，综合楼西侧。本次安装护栏主要是在原有的两排护栏基础上增加一排护栏。

二、维修范围及现状

主教学楼所有走廊栏杆，长度约280米。

三、安装要求

在现有不锈钢护栏上方增加一排不锈钢护栏，要求使用管径为63mm，管壁厚度为3mm的国标304不锈钢管，需焊接竖向护栏，竖向护栏数量与现状护栏一致。安装完成后栏杆上沿距离地面1.3m。

四、做法及施工要求

1、立柱一侧开孔10cm，另一侧开孔20公分；

2、安装不锈钢管，穿入孔洞，深度不小于10公分，用不少于4根膨胀螺丝焊接固定；

3、水泥砂浆封堵；

4、接口及面层修复；

5、安装圆形保护套，样式及大小与原有的一致。

五、工期

签订合同（协议）后15个日历天完成。

六、付款方式

项目结束后，学校组织相关部门进行验收，验收合格后付合同价的50％，验收合格满1年付至总价的97％，质保期满付清剩余款项。

七、质保期

质保期自验收合格起3年。

八、现场勘查

现场勘查时间2023年8月8日、8月11日。

联系人：周全；联系电话：18360911612。

九、注意事项

- 施工过程中需对成品进行保护，如有损坏由施工方无偿修复；

- 及时清运建筑垃圾，施工结束后需对施工范围进行保洁。

本说明解释权为淮安生物工程高等职业学校。

2023年8月6日